## Slide 1
LUNABOTICS • OFERTA TÉCNICA Y COMERCIAL
Sistema
AMR-FOD-Kitting
Automatización intralogística para la línea HTP A320 y sección 19.1
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Universidad Internacional de Valencia
Profesor: Jose I. Iñiguez
Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda
Entrega: 26 de mayo de 2026
19.1

## Slide 2
Tesis
No se robotiza el HTP; se estabiliza el flujo que lo rodea
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
2/16
Menos espera.
Más trazabilidad.
Menos riesgo FOD.
Cubre transporte, confirmación y evidencia.
No toca montaje aeronáutico certificado.
40
HTP/mes actuales aproximados
80+
HTP/mes como objetivo futuro
0
promesas de fabricación robotizada directa

## Slide 3
Problema
Las pérdidas aparecen como microesperas, no como grandes paradas
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
3/16
Operarios abandonan estación para buscar útiles o consumibles.
Kits incompletos bloquean trabajo sin quedar siempre visibles como parada.
FOD exige inspección, disciplina y evidencia documentada.
La trazabilidad fina se pierde si la entrega no queda ligada a misión.
ruta manual repetida

## Slide 4
Contexto
Flujo auxiliar en HTP A320 y sección 19.1
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
4/16
Estructura grande;
soporte logístico fino.
El AMR no toca montaje certificado.
Estabiliza entregas, retornos, FOD y trazabilidad.
19.1
Kit -> entrega -> registro -> retorno
Kit validado
RFID/QR
Estacion HTP
entrega trazada
Retorno + FOD
evidencia digital
Lectura clave de planta
La sección 19.1 depende de kits, herramientas y disciplina FOD.
El AMR reduce esperas y deja trazas; no fabrica el HTP.

## Slide 5
Entrevista
De conversación simulada a requisitos trazables
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
5/16
ACTA TÉCNICA
Carlos Pérez
+10 años de experiencia en Alestis Puerto Real.
El alcance correcto no es fabricar: es asegurar flujo, FOD y trazabilidad.
HALLAZGO DE PLANTA
REQUISITO
DISENO AMR-FOD-KITTING
01
No fabricar ni montar el HTP.
Automatizar solo flujo auxiliar certificado.
Kitting, retorno de útiles y entregas trazadas.
02
Prioridades y pasillos cambian durante el turno.
Evitar rutas rigidas y paradas manuales.
AMR omnidireccional con SLAM y gestor de misiones.
03
FOD requiere evidencia revisable.
Registrar rondas, imágenes y excepciones.
RGB-D, RFID/QR y base de datos de eventos.
04
La expansión debe depender de datos del piloto.
Medir seguridad, entrega y disponibilidad.
KPIs antes de pasar de 1 a 7 y 17 robots.

## Slide 6
Requisitos
Criterios de aceptación conectados con el temario
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
6/16
>= 95 %
misiones completadas
>= 98 %
registro completo
>= 90 %
disponibilidad AMR
0
incidentes con daño
Locomocion
base mecanum/sueca con movimiento lateral
Percepcion
LiDAR RGB-D RFID-QR y seguridad separada
Navegacion
SLAM A* Dijkstra y evitacion local
Control
motores electricos limites de velocidad y E-stop

## Slide 7
Alternativas
Matriz de decisión, no seleccion por intuicion
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
7/16
PUNTUACION PONDERADA SOBRE 5
4,25
AMR omnidireccional
RB-KAIROS/AGILOX-class
Gana por maniobra en estación y representabilidad en CoppeliaSim; no por ser la opcion mas barata.
AMR omnidireccional
4,25
AMR diferencial MiR/Omron
3,85
AGV
3,05
robot con patas
1,85
dron
1,75
orugas
1,45
criterios con peso
25 % maniobra en estación
20 % seguridad con operarios
15 % trazabilidad e integración
15 % madurez comercial
15 % coste/riesgo de integración

## Slide 8
Robot
Modelo elegido y opciones reales de compra
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
8/16
LiDAR
RGB-D
E-stop + bumpers
IMU + encoders
shortlist defendible
Recomendado: RB-KAIROS-class: 250 kg, 1,5 m/s, ROS 2, omni.
Alternativa: AGILOX ODM: 300 kg, 1,4 m/s, intralogística.
Benchmark: MiR250 y LD-250 solo para coste/carga AMR 250 kg.
Descartado: KUKA omniMove: XXL y caro para kits.
La licitacion exige base holonomica, safety pack, portakits, vx/vy/w, trazabilidad y pruebas FAT/SAT.

## Slide 9
Arquitectura
Control por capas: navegar, actuar y dejar evidencia
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
9/16
Percepcion
LiDAR RGB-D RFID
Localizacion
SLAM IMU encoders
Planificacion
A* Dijkstra DWA
Control
vx vy w ruedas
Integracion
HMI BD MES
Interrupcion de seguridad: escaner, bumper o E-stop detienen cualquier misión
registro minimo por misión
Robot, kit, origen, destino y estación.
Ruta prevista y ruta ejecutada.
RFID/QR, seguridad, confirmación e incidencia FOD.

## Slide 10
Operacion
Un ciclo cerrado: pedir, mover, confirmar, registrar
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
10/16
1
plan
2
carga
3
lectura
4
ruta
5
entrega
6
FOD
7
retorno
Cierre con evidencia:
entrega confirmada + ruta registrada + excepcion documentada.

## Slide 11
CoppeliaSim
La simulación reduce riesgo antes del piloto físico
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
11/16
cuatro pruebas antes de planta
SLAM + fusion: llegada nominal a estación HTP.
A* / Dijkstra: ruta alterna con pasillo bloqueado.
DWA / campos: cruce con operario y parada segura.
RGB-D: ronda FOD con captura de evidencia.
Gate minimo antes de planta:
95 % misiones entregan; cero contactos.
100 % misiones cerradas y bateria validada.

## Slide 12
Despliegue
Tres fases con entregables y criterio de paso
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
12/16
1
Piloto controlado
219.856 € CAPEX
Zona acotada y 1-2 estaciones.
Rutas, RFID-QR y ronda FOD.
Riesgo: aceptación y falsas alarmas.
Pasa: 95 % misiones; 98 % trazas.
7
Expansion
1.018.752 € CAPEX
Varias estaciones y gestor de flota.
Retorno de útiles y tablero de incidencias.
Riesgo: pasillos y baterias.
Pasa: disponibilidad >= 90 %.
17
Cobertura extendida
2.310.896 € CAPEX
Flujo auxiliar amplio e integración.
KPIs por turno y reservas de flota.
Riesgo: comprar antes de medir.
Pasa: beneficio cerca de VAN cero.
Regla comercial: no se escala por intuicion.
Se escala con trazas, seguridad, disponibilidad y uso real de flota.

## Slide 13
Presupuesto
Partidas por escenario, sin caja negra
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
13/16
CAPEX estimado sin IVA
219.856 €
1 robot
1.018.752 €
7 robots
2.310.896 €
17 robots
Partida
1 robot
7 robots
17 robots
AMR omni + sensores + portakits
78.500
549.500
1.334.500
Software flota + trazabilidad
24.000
65.000
120.000
Ingenieria + CoppeliaSim
46.000
126.000
245.000
Instalacion + mapeo + SAT
20.000
60.000
135.000
Formacion + cambio operativo
9.500
27.000
46.000
Mantenimiento año 1
6.300
44.100
106.800
Logistica + ciber + docs
12.000
38.000
76.000
Contingencia + margen 12 %
23.556
109.152
247.596
Referencias publicas: RB-KAIROS/AGILOX, MiR250/LD-250, Hokuyo, Intel, Zebra y SICK.
No es cotizacion vinculante.

## Slide 14
ROI
Tiempo recuperado frente a umbral financiero
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
14/16
Supuesto de
calculo
Salario guia: 20.000-28.000 €/año.
Caso central: 24.000 €.
Coste empresa 1,35; 1.760 h/año.
18,4 €/h
Se monetiza tiempo improductivo; no reducción de plantilla.
Beneficio anual: recuperado vs VAN cero
horas recuperadas
umbral VAN cero
1 robot
825 h/año
15.180 €
80.260 €
7 robots
5.940 h/año
109.296 €
359.263 €
17 robots
14.000 h/año
257.600 €
814.017 €
Lectura financiera: las horas recuperadas no venden por si solas 7 o 17 robots.
La ampliacion exige datos de espera, continuidad de flujo y riesgo FOD.
La decisión final debe usar datos reales hacia 80 HTP/mes.

## Slide 15
Oferta comercial
Entregables y condiciones de aceptación
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
15/16
Entregables de la fase piloto
Mapa operativo
rutas, zonas lentas, carga y entrega
Configuracion AMR
misiones, prioridades y reglas de bateria
Trazabilidad
BD, RFID-QR, HMI y excepciones
FOD preventivo
rondas con imagen y validación humana
Validacion CoppeliaSim
SLAM, ruta bloqueada, cruce y FOD
Formacion
operarios, supervisores y mantenimiento
Gate de aceptación
Seguridad
0 contactos o incidentes con daño
Misiones
>= 95 % completadas
Trazabilidad
>= 98 % con registro completo
Disponibilidad
>= 90 % en turno piloto
FOD
100 % eventos revisables
Escalado
solo con VAN y datos de flujo
Exclusion explicita: no se certifica montaje HTP.
Tampoco sustituye inspección aeronautica obligatoria.

## Slide 16
Cierre
Recomendacion: medir antes de escalar
Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Lunabotics • Alestis Puerto Real • HTP A320
16/16
1 robot primero
Validar rutas, seguridad y entregas.
Medir trazabilidad, FOD y aceptación.
Escalar solo con datos.
rutas verificadas
sin tocar montaje
costes por partida
temario aplicado