## Slide 1
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA
Pioneer P3DX
en CoppeliaSim y Lua
Celda de almacén con R1, Bill, herramientas T1/T2, evitación reactiva, control y SLAM.
Fase 1
Fase 2
SLAM
Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda
Profesor: Jose I. Iñiguez
26 de mayo de 2026
Fondo: captura real de CoppeliaSim
1/39

## Slide 2
ruta técnica
Ruta del trabajo
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Ordenada para conectar especificación, implementación, métricas y conclusiones.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
2/39
01
Problema y escena
mannequin/Bill, almacén, R1, T1/T2 y métricas
02
Arquitectura y código
funciones Lua, FSM, sensores, planner y logger
03
Control de seguimiento
P, PI, PID, LQR y NMPC con coste y pesos definidos
04
SLAM y Fase 2
Kalman, grids log-odds, scan-to-map y submapas simplificados
05
Resultados
limitaciones, elección técnica y trabajo futuro
ORDEN
Cada bloque separa implementación, medición y limitaciones técnicas.

## Slide 3
ruta B1/R1 y puntos de misión
Mapa operativo de la celda
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
La escena se organiza alrededor del rack T1/T2, mesas WS1/WS2, Bill, R1 y la estación de carga.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
3/39
vista superior de la celda y flujo B1/R1
Secuencia
R1 parte de carga y toma T1 en el rack.
Bill trabaja en WS1 y después se atiende WS2.
La ruta evita pallet, pilar y caja durante el ciclo.
Los estados exportados conectan misión, control y SLAM.
T1/T2
cola de herramientas
R1/B1
robot y persona

## Slide 4
problema
Navegación autónoma en una celda de almacén
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
El Pioneer sigue al mannequin de la especificación, implementado como Bill/B1 en la escena.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
4/39
Problema
Coordinar seguimiento, cinemática diferencial, seguridad local y tareas T1/T2 en una escena con persona móvil.
Implementación
Campos potenciales, FSM de misión, sensores de proximidad, estimación Kalman y control de ruedas.
Mapa
Comparación de P/PI/PID/LQR/NMPC y métodos SLAM con mapa conocido y desconocido.
Nomenclatura
mannequin de la especificación = Bill/B1 en CoppeliaSim; el requisito de seguimiento no cambia.
Objetivos evaluados
Regular distancia y orientación respecto a Bill mediante un punto p*.
Ejecutar entregas T1/T2 con una máquina de estados reproducible.
Evitar obstáculos con sensores, reducción de velocidad y recuperación.
Comparar controladores y SLAM con métricas comunes.

## Slide 5
arquitectura
Sensores, estimación, mapa y control en ciclo cerrado
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
La misma arquitectura alimenta seguimiento, misión T1/T2, evitación y SLAM.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
5/39
sensores
16 ultrasonidos + rayos
estimador
odometría + corrección
mapa
landmarks, grid o submapas
planner
ruta directa o SLAM_WAYPOINT
control
P/PI/PID, LQR o NMPC
x_R
y_R
R1
p_B
theta_B
Bill
ruta nominal
SLAM_WAYPOINT
readObstacleField
riesgo, giro y distancia mínima
registerSlamDetection
impacto sensor a mundo y mapa
plannedWaypointTo
ruta directa o punto intermedio
publishTelemetry
CSV/JSON de estado y mapa

## Slide 6
escena principal Fase 1
Almacén: R1, Bill y herramientas
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
6/39
Escena principal: R1, Bill, rack T1/T2, mesas WS1/WS2 y estacion de carga
Operación en escena
La misión completa se ejecuta en una celda de almacén, no en una prueba aislada.
Bill permanece orientado hacia la mesa durante el trabajo.
La evitación local y el mapa SLAM se actualizan durante la misma ejecución.
El cierre se mide con estado, batería, riesgo, pose y mapa exportados.
4/4
tareas
ciclo T1/T2 completo
0,030 m
pose
error final Fase 1

## Slide 7
seguimiento, Fase 1 y Fase 2
Escenas de simulación
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
7/39
Tres ejecuciones, tres comportamientos observables
Las capturas cubren tres estados del sistema: seguimiento, entrega con evitación y mapa desconocido.
Seguimiento
Bill define el objetivo móvil y se comparan P, PI, PID, LQR y NMPC.
Fase 1
Entrega T1/T2, Bill trabajando y evitación durante la misma misión.
Fase 2
Mapa desconocido, obstáculo dinámico y reconstrucción exportada.

## Slide 8
seguimiento y entrega
Video de ejecuciÃ³n I
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
8/39
VIDEO
seguimiento de Bill, entrega T1/T2 y retorno a carga

## Slide 9
Fase 2 y mapa desconocido
Video de ejecuciÃ³n II
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
9/39
VIDEO
exploraciÃ³n, obstÃ¡culos dinÃ¡micos, replanificaciÃ³n y SLAM

## Slide 10
trayectoria, entrega y mapeo
Replay de misión
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
10/39
Replay asociado a la ejecución principal de CoppeliaSim
Secuencia
seguimiento de Bill con orientacion frontal
entrega y retorno de T1/T2
evitación con rayos de proximidad
actualizacion SLAM y cierre en carga
replay MP4
logs exportados

## Slide 11
fase 1
La misión se ejecuta como máquina de estados
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Cada transición tiene condición de paso; el logger registra duración, batería, riesgo y control.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
11/39
estado operativo R1
Entrada del bucle
pose + Bill + sensores + batería
Secuencia
task_state -> planner_mode -> controlador
Salida CSV
estado, ruedas, riesgo, error y batería
Condición final: misión completa y estado CHARGING.

## Slide 12
implementación
Funciones Lua integradas
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Cada función mantiene entrada, salida y responsabilidad definida.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
12/39
readObstacleField()
Lee 16 sensores, calcula risk, minObstacle, giro repulsivo y reducción de velocidad.
registerSlamDetection(sensor,d,pt)
Transforma el impacto al marco global y actualiza landmark, celda log-odds o submapa.
plannedWaypointTo(goal)
Comprueba si la ruta directa está bloqueada y devuelve SLAM_WAYPOINT o el objetivo final.
deliverToolToBill(tool,ws,next)
Ejecuta la transición FSM: aproxima R1, entrega T1/T2, espera a Bill y registra estado.
SALIDA
CSV/JSON: estado, ruedas, riesgo, batería, error de pose, mapa y actividad SLAM.

## Slide 13
geometría
Variables de seguimiento
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Todas las leyes de control reciben el mismo error; lo que cambia es cómo reaccionan.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
13/39
trayectoria exportada
Punto deseado
p* = p_B - d_des [cos(theta_B), sin(theta_B)]^T
d_des = 0.82 m
Errores clásicos
e_d = ||p_B - p_R|| - d_des
e_psi = atan2(y_B-y_R, x_B-x_R) - theta_R
Estado local para LQR
x_LQR = [e_long, e_lat, e_yaw]^T
error expresado en el marco del robot

## Slide 14
modelo
Cinemática diferencial del Pioneer P3DX
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
La simulación entrega velocidades de rueda; la comparación de control se expresa en v y omega.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
14/39
x_R
y_R
Pioneer P3DX
v
Modelo continuo
x_dot = v cos(theta)
y_dot = v sin(theta)
theta_dot = omega
De v, omega a ruedas
omega_L = (v - L omega / 2) / r
omega_R = (v + L omega / 2) / r
r = 0.0975 m, L = 0.331 m
Salida común
controlador -> v, omega -> saturación -> ruedas -> CSV logger

## Slide 15
control clásico
P, PI y PID: memoria incremental
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Tres niveles de realimentación sobre el mismo error: presente, acumulado y cambio temporal.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
15/39
P
presente
v = Kp e_d
omega = Kpsi e_psi
corrige rápido, deja offset si Bill se mueve
PI
presente + acumulado
u_PI = Kp e_d + Ki I_d
I_d = sum(e_d dt)
reduce error sostenido
PID
presente + acumulado + cambio
u_PID = Kp e_d + Ki I_d
+ Kd de_d/dt
menor error final, más esfuerzo de ruedas
DATOS DEL SEGUIMIENTO
0.079
error final [m]
error
0.079
potencia
0.713 W
0.106
error final [m]
error
0.106
potencia
0.817 W
0.032
error final [m]
error
0.032
potencia
1.5 W

## Slide 16
LQR
K se calcula offline; Lua aplica u = -Kx
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Q y R penalizan estados y mando; K sale de Riccati discreta y se aplica sobre el seguimiento nominal.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
16/39
1
linealizar
A, B locales
2
pesar
Q estados, R mando
3
resolver
Riccati discreta
4
ejecutar
u = -Kx en Lua
Modelo local
x = [e_long, e_lat, e_yaw]^T
u = [delta_v, delta_omega]^T
(e_long,e_lat) = proy(p* - p_R) en marco R1
e_yaw = e_psi
A = [[0, omega_ref, 0], [-omega_ref, 0, v_ref], [0,0,0]]
Riccati y pesos
A_d = I + dt A, B_d = dt B
Q = diag(35, 80, 18)
R = diag(6, 3)
P = dare(A_d, B_d, Q, R)
K = (B_d^T P B_d + R)^-1 B_d^T P A_d
Ganancia LQR
K = [[-2.3496, 1.2925, 0.1203],
[ 0.2427, -4.3570, -2.6887]]
polos = 0.9741, 0.8884, 0.8856
Alcance
La misión tiene saturaciones, Bill móvil, obstáculos y estados discretos. LQR se aplica alrededor del seguimiento nominal.
1.031
error mov. [m]
bajo durante seguimiento

## Slide 17
NMPC
Predice, restringe y suaviza
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
NMPC evalúa secuencias futuras cortas y escoge la que reduce error sin castigar demasiado las ruedas.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
17/39
horizonte N = 10
solo se aplica el primer comando; luego se vuelve a medir
Modelo predictivo
x_{k+1} = x_k + v_k cos(theta_k) dt
y_{k+1} = y_k + v_k sin(theta_k) dt
theta_{k+1} = theta_k + omega_k dt
Costo multiobjetivo
J = sum_k(c_e + c_u + c_s) + q_f ||p*_N-p_N||^2
c_e = q_d e_d^2 + q_t ||p*_k-p_k||^2 + q_psi e_psi^2
c_u = r_v v_k^2 + r_omega omega_k^2 + r_w(omega_L^2+omega_R^2)
c_s = s_v Delta v_k^2 + s_omega Delta omega_k^2
Restricciones
v in [v_reverse_max, v_max]
omega in [-omega_max, omega_max]
búsqueda directa: 2 pasadas
0.335
error mov. [m]
mejor durante Bill móvil
0.112
RMS delta-u
mando suave
4
flips al parar
menos cambios bruscos
Pesos usados
q_d=48, q_t=7, q_psi=1.2, r_v=1.4, r_omega=1.8, r_w=0.020, s_v=65, s_omega=18, q_f=6.

## Slide 18
resultados de seguimiento
Precisión, seguimiento y esfuerzo no coinciden
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
La comparación usa la misma trayectoria de Bill y el mismo logger para todos los controladores.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
18/39
respuesta temporal exportada
PID
menor error final: 0.032 m
llegada al setpoint
NMPC
menor error móvil: 0.335 m
Bill en movimiento
LQR
mando más suave: 0.094
RMS delta-u
error final [m]
P
0.079
PI
0.106
PID
0.032
LQR
0.072
NMPC
0.091
DATO DE CONTROL
PID minimiza error final; LQR/NMPC explican mejor seguimiento móvil y costo de actuación.

## Slide 19
costo de control
Ruedas y esfuerzo de control
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Una trayectoria precisa empeora si exige más energía, oscilación o cambios bruscos de signo.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
19/39
potencia instantánea y acumulada
suavidad del comando de ruedas
energía [J]
P
75.3
PI
86.5
PID
160.9
LQR
70.3
NMPC
74.4
variación total
P
50.4
PI
86.5
PID
363.2
LQR
101.3
NMPC
36.1
flips al detenerse Bill
P
18
PI
9
PID
38
LQR
15
NMPC
4
INTERPRETACIÓN
El controlador se elige por precisión y costo físico. Error bajo sin suavidad no da un buen resultado operativo.

## Slide 20
campo potencial
Fuerza hacia Bill y repulsión local
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
El vector de guía combina atracción al punto p* con seguridad ante obstáculos.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
20/39
x_R
y_R
p_R robot
p_B
theta_B
Bill
p* detrás de Bill
obstáculo
rho_i
F_att hacia p*
F_rep local
F resultante
Atracción
F_att = k_att (p* - p_R)
Repulsión
si rho_i < rho_0:
F_rep,i = eta(1/rho_i - 1/rho_0)(1/rho_i^2)n_i
si rho_i >= rho_0: F_rep,i = 0
Vector de guía
F = F_att + sum_i F_rep,i
alpha = atan2(F_y, F_x)

## Slide 21
planner local
Ruta directa o SLAM_WAYPOINT
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
El mapa añade un objetivo intermedio cuando la ruta directa queda bloqueada.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
21/39
x_R
y_R
R1
Regla
si una celda persistente corta el segmento R1-goal:
usar punto lateral dentro del área útil
si no:
ruta directa
Salida
plannedWaypointTo(goal)
heading = atan2(dy,dx)-theta
controlador diferencial mantiene evitación reactiva
5,5 s
ventana
recuperación sin apagar evitación
0,40 m
margen
separación deseada frente al mapa

## Slide 22
SLAM
Kalman-landmark
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Pose probabilística y mapa de puntos observados.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
22/39
odometría u_k
predicción
x-, P-
rayos z_i
asociación
a landmark
corrección EKF
Modelo
x_k^- = f(x_{k-1},u_k)
P_k^- = F_k P_{k-1} F_k^T + Q_k
K_k = P_k^-H_k^T(H_kP_k^-H_k^T+R_k)^-1
Uso en la simulación
Cada impacto de sensor se transforma al marco del almacén. Si coincide con un landmark existente corrige la pose; si no, crea un punto nuevo.
0,03142 m
RMSE Fase 1
mejor error de pose
20-24
landmarks
según fase
límite
mapa puntual
no representa paredes como áreas

## Slide 23
SLAM
Grid log-odds inspirada en GMapping
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Ocupación por celdas usando la pose estimada; no incluye filtro de partículas.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
23/39
Actualización
L_t(c)=clip(L_{t-1}(c)+l(c|z_t,x_t))
celdas del rayo -> libres
celda de impacto -> ocupada
Alcance
La versión Lua implementa actualización de ocupación por log-odds. No es GMapping completo: no hay filtro de partículas ni árbol de trayectorias.
94
celdas
ocupadas Fase 1
36
rasgos
Fase 2
límite
depende
de la pose usada para trazar rayos

## Slide 24
SLAM
Scan-to-map inspirado en Hector
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Corrección local de pose por encaje contra la grid.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
24/39
Criterio
xi* = argmax_xi (1/N) sum_i M(T_xi p_i)
x_k <- x_k^- + alpha(xi* - x_k^-)
Uso en la simulación
Se prueban pequeñas correcciones alrededor de la pose predicha. Es una aproximación Lua, no Hector completo multi-resolución.
15,233 m
ruta
más corta Fase 1
0,333
precisión
rasgos Fase 2
límite
óptimos
locales si falta geometría

## Slide 25
SLAM
Submapas inspirados en Cartographer
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Submapas locales y cierres de ciclo simplificados.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
25/39
S1
S2
S3
S4
Lógica
scan -> submapa activo
nuevo submapa por distancia/tiempo
score alto con submapa antiguo -> cierre
Alcance
La versión Lua conserva submapas y restricciones locales. No hay optimización global de grafo ni loop closure completo como Cartographer.
13
submapas
finales
4
cierres
de ciclo
95,327 %
cobertura
máxima Fase 2

## Slide 26
comparación SLAM
Cuatro modos en la misma celda
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Variantes Lua sobre las mismas señales y el mismo recorrido; n=1 ejecución por método.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
26/39
MEJOR RMSE
Kalman
0.0314
m RMSE
P95 0.0467 · max 0.0582
#1
Kalman
0.0314
RMSE [m]
P95 0.0467
20 rasgos
#2
Log-odds
0.0412
RMSE [m]
P95 0.0572
94 rasgos
#3
Submapas
0.0415
RMSE [m]
P95 0.0603
13 submapas · 4 cierres
#4
Scan-to-map
0.0445
RMSE [m]
P95 0.0760
84 rasgos
trayectoria, error y mapa
RANKING POR RMSE
Kalman
0.031 m
Log-odds
0.041 m
Submapas
0.041 m
Scan-to-map
0.044 m
INTERPRETACIÓN
Kalman minimiza error de pose. Las diferencias pequeñas deben leerse con la limitación de una sola ejecución por método.

## Slide 27
timeline
Estados exportados durante la misión
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
La misión se valida con estados temporales: tarea, movimiento, planner, Bill, batería y SLAM.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
27/39
timeline exportado desde CoppeliaSim
WAIT_B1
espera
R1 se detiene mientras Bill trabaja
AVOIDING
seguridad
riesgo y reducción de velocidad
SLAM
mapa
actualizaciones y planner observables
CHARGE
cierre
retorno final a estación

## Slide 28
Fase 2
Mapa desconocido con obstáculos dinámicos
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
El robot empieza sin mapa completo y replanifica cuando aparecen obstáculos detectados por los rayos.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
28/39
inicio con zona no observada
replanificación ante obstáculo dinámico
0,03185 m
Kalman
menor RMSE de pose
95,327 %
Submapas
mayor actividad de mapa
17-25
replans
según método SLAM
0-1
recovery
recuperación del planner

## Slide 29
corrección Fase 2
Bloqueo local y RECOVERY_DIRECT
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Las grids podían bloquear rutas por celdas cercanas al robot o al objetivo. Se añadieron filtros antes de activar waypoints.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
29/39
persistencia
celda bloqueante solo tras detecciones repetidas
distancia local
ignora celdas dentro del radio de R1 o pegadas al objetivo
área útil
el waypoint fuera del pasillo operativo recibe penalización
RECOVERY_DIRECT
usa objetivo directo durante una ventana corta y conserva evitación
mapa crudo
filtros
waypoint
control reactivo
objetivo
4/4
métodos
completan Fase 2 tras la corrección
1
recovery
observada en submapas
17
mínimo
replanificaciones Kalman
25
máximo
replanificaciones submapas

## Slide 30
phase 2
SLAM con mapa desconocido
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
La escena conserva la misión T1 y T2 y añade obstáculos no modelados, zonas desconocidas y replanificación.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
30/39
comparación Fase 2
reconstrucción por instante
Kalman
mejor RMSE: 0.03185 m
pose estimada
Submapas
actividad: 95.327 %
actividad de mapa
REPLANIFICACIONES
Kalman
17.0
Submapas
25.0
Log-odds
19.0
Scan-to-map
24.0
COMPARACIÓN
Kalman mantiene el menor error de pose. Submapas tarda más, pero deja más actividad de mapa y activa recuperación una vez.

## Slide 31
fase 2
Comparación Fase 2: trayectorias
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Misma misión T1/T2, mismos obstáculos dinámicos y cuatro estimadores SLAM.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
31/39
trayectorias finales y rasgos detectados
Comparación
Kalman mantiene la trayectoria más estable en error de pose.
Scan-to-map y log-odds siguen una ruta cercana, con más dispersión local.
Submapas añade cierres simplificados y más estructura.
El pallet dinámico modifica el recorrido sin cambiar la misión.
4
modos
SLAM comparados
17-25
replans
rango observado
9-10
cruces
dinámicos
0-1
recovery
recuperaciones

## Slide 32
fase 2
Comparación Fase 2: cobertura temporal
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
La cobertura de mapa se registra durante la ejecución y compara la velocidad de descubrimiento.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
32/39
curva de cobertura de mapa
Comportamiento
Las grids suben rápido al inicio. Kalman descubre rasgos más despacio, pero termina cerca del mismo rango de cobertura.
5,1 s
75 % cobertura
log-odds / scan-to-map
98,55 s
75 % Kalman
crecimiento gradual

## Slide 33
fase 2
Comparación Fase 2: cobertura final
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Todos los métodos quedan cerca del 95 % de cobertura final, con diferencias pequeñas pero medibles.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
33/39
Submapas
95,327 %
Scan-to-map
94,930 %
Log-odds
94,851 %
Kalman landmark
94,613 %
COMPARACIÓN
Submapas alcanza la mayor cobertura final; la diferencia frente a scan-to-map y log-odds es menor a medio punto porcentual.

## Slide 34
fase 2
Mapa desconocido y obstáculos dinámicos
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
La escena introduce zonas no observadas y obstáculos que obligan a replanificar.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
34/39
mapa y obstáculos
Elementos de Fase 2
El mapa no se inicializa completo; se revela con sensores.
El pallet y el bloque temporal modifican el paso local.
El planner alterna DIRECT, SLAM_WAYPOINT y recuperación.
La misión se conserva para todos los métodos.
9-10
cruces
obstáculo dinámico

## Slide 35
phase 2
Señales exportadas por el logger
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Las series temporales reconstruyen navegación, riesgo, mapa y batería.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
35/39
series temporales exportadas
Uso técnico
Verificar cuándo aparece cada replanificación.
Medir riesgo máximo y distancia mínima.
Cruzar mapa revelado con error de pose.
Comparar consumo de batería entre métodos.
CSV
fuente
plots y tablas

## Slide 36
fase 2
Comparación Fase 2: métricas
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Comparación por estimador: error, ruta, cobertura y replanificación.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
36/39
Kalman
0,03185 m
menor RMSE y duración
Scan-to-map
15,735 m
ruta final más corta
Submapas
95,327 %
mayor cobertura
Log-odds
0 recovery
grid estable
RMSE de pose [m]
Kalman
0,03185
Submapas
0,03930
Log-odds
0,04220
Scan-to-map
0,04587
Cobertura de mapa [%]
Submapas
95,327
Scan-to-map
94,930
Log-odds
94,851
Kalman
94,613
RESULTADO
Kalman queda primero por error y tiempo; submapas gana cobertura; scan-to-map acorta ruta; log-odds queda como referencia de grid.

## Slide 37
reconstrucción
Mapa común en t = 60 s
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Los cuatro modos se comparan en el mismo instante de Fase 2 usando los rayos de proximidad como fuente de mapa.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
37/39
reconstrucción LiDAR/SLAM con rayos de proximidad
4 modos
comparación
Kalman, log-odds, scan-to-map y submapas
t = 60 s
instante
mismo corte temporal para todos
CSV
fuente
phase2_slam_unknown_export

## Slide 38
conclusiones
Resultado técnico
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
La misión queda cerrada y la comparación ordena métodos según la métrica priorizada.
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
38/39
Control elegido
PI queda primero en el puntaje de la celda: menor valor ponderado, tiempo corto y consumo estable. NMPC si se priorizan ruta y batería.
SLAM elegido
Kalman-landmark da el menor RMSE en espacio compacto. Grids sostienen navegación; submapas registran estructura con más coste.
Limitaciones explícitas
SLAM simplificado en Lua, rayos de proximidad en lugar de LiDAR real y una ejecución por método en las tablas principales.
Trabajo futuro
LiDAR 2D real, optimización de grafo completa para submapas, repetición estadística y más obstáculos dinámicos.
CIERRE
El cierre enlaza especificación, implementación Lua, métricas exportadas y límites técnicos.

## Slide 39
Referencias
Pioneer P3DX · CoppeliaSim · SLAM
Escena
Control
SLAM
Fase 2
Cierre
Actividad 2 - Sistemas Robóticos Móviles
Pioneer P3DX · CoppeliaSim y Lua · seguimiento + SLAM
39/39
Siegwart, R.; Nourbakhsh, I.; Scaramuzza, D. (2011). Introduction to Autonomous Mobile Robots. MIT Press.
Tzafestas, S. G. (2014). Introduction to Mobile Robot Control. Elsevier.
LaValle, S. M. (2006). Planning Algorithms. Cambridge University Press.
Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering.
Thrun, S.; Burgard, W.; Fox, D. (2005). Probabilistic Robotics. MIT Press.
Grisetti, G.; Stachniss, C.; Burgard, W. (2007). Improved Techniques for Grid Mapping With Rao-Blackwellized Particle Filters.
Kohlbrecher, S.; von Stryk, O.; Meyer, J.; Klingauf, U. (2011). Hector SLAM. IEEE SSRR.
Hess, W.; Kohler, D.; Rapp, H.; Andor, D. (2016). Real-Time Loop Closure in 2D LIDAR SLAM. IEEE ICRA.
Khatib, O. (1986). Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots. IJRR.
CoppeliaSim User Manual; Pioneer 3 Operations Manual; enunciado VIU de la Actividad 2.
Repositorios consultados/adaptados: OpenSLAM GMapping, hector_slam, Cartographer y PythonRobotics; Gemini usado para consulta e ideación visual.